## Slide 1: 演習：温度の測定
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：日本電気計器検定所 標準部

## Slide 2
実際の温度 T
読み M
校正証明書
0 ℃ の測定
T1=40.0
M1=39.5
M0=1.5
T0=0.0
Tx=?
Mx=24.5
M＝α＋βT・・・・・・・（関係式）
T＝（M－α）／β ・・（校正式）
JIS Z 9090（測定-校正方式通則）
校正方式でのグラフ

## Slide 3: (校正式を用いた場合）
切片αは，0 ℃のときの指示であるから
α = 1.5 ℃
傾きβは，校正式T＝（M－α）／β に
切片αと校正証明書の値を代入して
40.0 =(39.5 – 1.5) / β
β = (39.5 – 1.5) / 40.0 = 0.95
実際の温度は，
Tx =(24.5 – 1.5) / 0.95
Tx =24.2 ℃
計算例（室温24.5 ℃を測定した）