## Slide 1: 不確かさとは何か？
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: なぜ今、不確かさ評価なのか？
測定結果
ヤード、ポンド、尺、貫など
測定結果に一貫性
世界中のどこでも通じる
結果の質についての指標も必要
測定値は通じる、
では値はどのくらい信用できるのか？
結果の質についての指標「不確かさ」
SI単位導入

## Slide 3: 結果の質の表現方法統一による利点
・製品の検査
・国際比較
・校正証明書
・トレーサビリティ制度
・ワンストップテスティング
測定結果の比較の容易さ
測定結果の
信頼性の証明

## Slide 4: 測定の信頼性の確保
測定の信頼性確保のためには
計測における精度管理が重要
計測における精度管理の指標の一つとして用いられるのが不確かさ．
製品の性能を保証するためには
検査の測定の信頼性確保が必要

## Slide 5: トレーサビリティ
特定標準器：標準分銅群
社内標準等の分銅（標準器）
普段測定で用いているはかり（測定器）
比較（校正）
比較（校正）
質量では
標準供給
シリコン球
プランク定数
比較（校正）
比較（校正）
トレーサビリティ
どれくらいうまく比較できているのか？

## Slide 6
不確かさの歴史
CIPM
国際度量衡委員会
BIPM
国際度量衡局
計測の信頼性の共通的尺度が
必要（1977年）
勧告INC-1作成（1980年）
承認（1981年）
ISO
OIML
IFCC
BIPM
IUPAC
IUPAP
IEC
TAG4
国際法定計量機関
国際純粋・
応用物理学連合
国際純正・
応用化学連合
国際臨床化学連合
国際電気
標準会議
国際的な計量に関する8機関
GUM
VIM
1993, 1995, 2008
1993, 2008
再確認（1986年）
ILAC
国際試験所
認定協力機構
JCGM

## Slide 7: GUMについて
GUM・・・Guide to the Expression of Uncertainty in Measurementの略。
不確かさとはなにか，不確かさの評価法等が規定されている文書。不確かさ評価はこの文書に則って行う。
ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement – Part3: Guide to the expression of uncertainty in measurement.
日本語版： 「測定における不確かさの表現のガイド[GUM]ハンドブック」として発行

## Slide 8: VIMについて
VIM・・・International Vocabulary of Metrologyの略．計量に関する用語集。現在，第3版（VIM3）が発行
ISO/IEC Guide 99 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms.
日本語版： JIS Z 8103:2019「計測用語」に大幅に取り入れられた。

## Slide 9
不確かさとは（Z8103）
不確かさ・・・測定値に付随する，合理的に測定対象量に結び付けられ得る値の広がりを特徴づけるパラメータ．
簡単に言うと
不確かさ・・・広がりを特徴づけるパラメータ
不確かさは，測定の広がり？を表す！

## Slide 10
広がりとは
同じ測定を繰り返した場合であっても、必ずしも同じ測定結果が得られ続けるとは限らない・・・ばらつき！
砂時計の時間
9分58秒
9分55秒
10分3秒
10分1秒
9分51秒
9分53秒
10分5秒

## Slide 11: 広がりとは
体温計で体温を測ったら，
℃
と表示された．
体温が37.15 ℃～37.25 ℃の間にあることを示す．
よって，「 体温は，37.15 ℃～37.25 ℃のどこに値があるか分からない」ということである.
前スライドで解説した「ばらつき」と，この知識の限界による測定値の曖昧さを合わせて「広がり」と呼んでいる.
（以降誤解を生まない範囲で，「広がり」の意味で「ばらつき」を使うこともある.）

## Slide 12: ばらつき？広がり？
・GUMハンドブック・・・測定の結果に付随した，合理的に測定対象量に結び付けられ得る値のばらつきを特徴付けるパラメータ。
・JIS Z8103:2019・・・測定値に付随する，合理的に測定対象量に結び付けられ得る値の広がりを特徴付けるパラメータ。
JIS Z8103では従来から「ばらつき」という用語が規定されていた。
JIS Z8103:2019「（測定の）ばらつき」・・・測定値がそろっていないこと，またふぞろいの程度。
上記の「ばらつき」の意味には，知識の曖昧さは含まれていない！
（VIMには「ばらつき（dispersion）」が定義されていない！）
よって，新しく知識の曖昧さも含む意味を込め「広がり」とした。

## Slide 13: 不確かさの求め方
測定の広がりの要因を特定する
特定した個々の広がりの要因によってどのくらい測定値が広がるのかを求める．
求められた個々の広がりを合成して全体的な広がりを求める．
この測定値の全体的な広がりが不確かさとなる．