## Slide 1
演習：金属棒の直径
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 演習：金属棒の直径
ノギスで金属で出来た円柱の直径を場所を変えて5回測定し，その平均値を直径とする．
また，測定時の温度は20 ℃で行う．

## Slide 3: 演習：タイプBの不確かさ
標準器の校正の不確かさに相当する，ノギスの校正の不確かさは，校正証明書より，0.05 mm
温度による効果は，室温を測定している温度計が最小目盛り1 ℃のデジタル温度計を用いているため，±0.5 ℃で温度が分からない．
この要因に関してバジェットシートに，記号，
不確かさ要因，値，確率分布を書き込め

## Slide 4: バジェットシート
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uR | 測定の 繰返し性 | 0.03376 mm | -------- | 1 |  |  | 
uS | 標準器の校正 の不確かさ | 0.05 mm | 正規 分布 |  |  |  | 
uT | 温度による 効果 | 0.5 ℃ | 矩形 分布 |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  |