## Slide 1
演習：金属棒の直径
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 演習：金属棒の直径
ノギスで金属で出来た円柱の直径を場所を変えて5回測定し，その平均値を直径とする．
また，測定時の温度は20 ℃で行う．

## Slide 3: 問題：タイプAの不確かさ
金属棒の直径をノギスで測り以下のような結果を得た．
単位:mm
この測定における平均値，実験標準偏差，平均値の実験標準偏差を求め，バジェットシートに記号，
不確かさ要因，値，確率分布，除数を書き込め．
1 | 2 | 3 | 4 | 5回目
32.35
32.23
32.33
32.21
32.18

## Slide 4: 解答：タイプAの不確かさ
金属棒の直径をノギスで測り以下のような結果を得た．
1 | 2 | 3 | 4 | 5回目
32.35 | 32.23 | 32.33 | 32.21 | 32.18
単位:mm
平均値：32.26 mm
実験標準偏差：0.07550 mm
平均値の実験標準偏差：0.03376 mm

## Slide 5: バジェットシート
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uR | 測定の 繰返し性 | 0.03376 mm | ------- | 1 |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  |