## Slide 1: 確率分布について-1
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 確率分布とは
例えば，サイコロの確率分布を考える．
サイコロは1-6の目を持っている．
これはそれぞれ同じ確率で出る．
それならば，各目とも1/6の確率の確率分布を
持つということになる．
1
2
3
4
5
6
確率
1/6
サイコロの目
サイコロの目の確率分布

## Slide 3: タイプBの評価で用いられる確率分布（1）
a
a
矩形分布（一様分布）
最もよく使われる分布
限界値のときなどに適用．
μ

## Slide 4: タイプBの評価で用いられる確率分布（2）
a
a
三角分布
中心が多く，端にいくほど少なくなる分布に適用．
正規分布のときはこの分布を適用することが多い．
μ

## Slide 5: タイプBの評価で用いられる確率分布（3）
m
m+s
m+2s
m-s
m-2s
m+3s
m-3s
68.3 %
95.4 %
99.7 %
正規分布の性質
μ±1σ：68.3 %
μ±2σ：95.4 %
μ±3σ：99.7 %
よく管理されている測定の測定値はほとんどの場合正規分布する．
正規分布
校正証明書などで不確かさが分かっている時に適用．
の値が含まれる．

## Slide 6: その他の確率分布
周期的に変化する
要因に対して適用．
a
a
U字分布
台形分布
中は同じ確率だが
端に行けば徐々に減る要因に適用．
-a
a
ba
ba
μ
μ